Комитет по образованию Псковской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Псковской области

«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

Образовательная программа  профессионального обучения

по профессии

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

2021г.

Основная  программа профессионального обучения по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям разработана на основе профессионального стандарта утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.01.2017г №50н. по профессии Электромонтажник, а также на основании Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.08.2020г. № 438  (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 №59784)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

Разработчик: Степанов Виктор Леонидович, преподаватель специальных дисциплин Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж».

# 1.Общая характеристика программы профессиональной подготовки по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

# Основная  программа профессионального обучения по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (далее - программа) разработана в соответствии с:

( Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

- Профессиональным стандартом,  утвержденным  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.01.2017г №50н. по профессии  Электромонтажник;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.08.2020г. № 438 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 №59784)

- Положением об организации профессионального обучения по профессиям  рабочих и служащих в ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж», утверждённого приказом директора колледжа (новая редакция) от 12.03.2021г. № 134

Количество часов на освоение программы: 999 часов.

Образец выдаваемого документа: по окончании обучения обучающимся выдается свидетельство установленного образца.

- Цель реализации программы

Цель курса: формирование и совершенствование  у обучающихся трудовых функций

1. приемка монтируемого электрооборудования от заказчика-А/01.2;

2. изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования - A/02.2;

3. подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования- A/03.2;

4. подготовка кабельной продукции к монтажу электрооборудования- A/04.2;

5. резка кабеля напряжением до 10кВ - Д/01.3;

6.заделка проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления через стены и перекрытия, установка ответвительных коробок для кабелей - Д/02.3;

7. соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтаж кабельных муфт - Д/03.3;

8. прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств - Д/04.3),  необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности учащихся, осваивающих программу профессиональной подготовки).

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе профессиональной подготовки должен выполнять

трудовые  действия:

Распаковка монтируемого электрооборудования и уборка упаковочного материала

Проверка комплектности электрооборудования, передаваемого заказчиком для монтажа

Проверка сохранности пломб изготовителя, госповерителя (для электрооборудования, входящего в Реестр средств измерений)

Проверка сроков поверки монтируемого электрооборудования, включенных в Реестр средств измерений

Проверка гарантийного срока на монтируемое электрооборудование

Складирование монтируемого электрооборудования

Разметка деталей по шаблону

Изготовление деталей для крепления электрооборудования

Крепление конструкций для монтажа электрооборудования к несущим конструкциям

Стяжка резьбовых соединений

Сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, перекрытиях

Пробивка (пропил) борозд (штраб) в бетонных (кирпичных) конструкциях

Резка защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу

Изготовление скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера

Зачистка провода и установка кабельных наконечников

Изолировка проводников и маркировка кабеля

Резка кабеля

Временная заделка концов кабеля

Заделка проходов

Монтаж ответвительных коробок

Оконцевание жил кабелей

Соединение жил кабелей

Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам

Прокладка кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов

Монтаж сетей заземления и зануляющих устройств

уметь:

Читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы (в дальнейшем - схемы), спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования

Пользоваться средствами для вскрытия упаковки монтируемого электрооборудования

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

Пользоваться первичными средствами пожаротушения

Оказывать первую помощь пострадавшим в результате нарушения требований охраны труда или аварийной ситуации

Читать рабочие чертежи, схемы

Пользоваться инструментом для нарезки резьбы вручную

Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом при изготовлении деталей для крепления оборудования

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

Пользоваться первичными средствами пожаротушения

Оказывать первую помощь пострадавшим в результате нарушения требований охраны труда или аварийной ситуации

Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом для сверления отверстий, пропила штраб в стенах, перекрытиях бетонных и кирпичных

Пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами

Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера

Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода и установки кабельных наконечников

Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений

Пользоваться ручным инструментом для резки кабеля и временной заделки концов

Пользоваться электрифицированным ручным инструментом для резки кабеля

Пользоваться ручным инструментом для заделки проходов и установки ответвительных коробок

Пользоваться электрифицированным ручным инструментом для установки ответвительных коробок (шуруповерты, гайковерты)

Пользоваться ручным инструментом для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт

Пользоваться электрифицированным ручным инструментом для оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт

Пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов

Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств

знать:

Условные изображения на чертежах и схемах Правила распаковки монтируемого электрооборудования Правила приемки монтируемого электрооборудования от заказчика Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей Правила применения средств индивидуальной защиты Условные изображения на чертежах и схемах Правила изготовления деталей для крепления электрооборудования Сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования Правила пользования электрифицированным инструментом Требования охраны труда при работе на высоте Правила установки деталей крепления Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок

Правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную

Правила пользования электрифицированный инструментом

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок

Условные изображения на чертежах и схемах

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей

Правила применения средств индивидуальной защиты

Производственная инструкция по подготовке поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования

Рациональная организация труда на рабочем месте

Санитарные нормы и правила проведения работ

Правила подготовки к монтажу кабельной продукции

Правила монтажа простых схем по шаблону и образцу

Наименование, назначение и способ применения простейшего слесарного и электромонтажного инструмента и приспособлений

Элементарные сведения по электротехнике

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей

Производственная инструкция по подготовке кабельной продукции к монтажу

Правила резки кабеля напряжением до 10 кВ и временной заделки концов

Правила пользования электрифицированным инструментом

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок

Условные изображения на чертежах и схемах

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей

Правила применения средств индивидуальной защиты

Производственная инструкция по резке кабеля и временной заделке концов

Правила заделки проходов

Правила установки ответвительных коробок

Наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для заделки проходов и установки ответвительных коробок

Наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для установки ответвительных коробок

Производственная инструкция по заделке проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления, установке ответвительных коробок для кабелей

Правила соединения жил кабелей

Правила оконцевания жил кабелей

Правила монтажа кабельных муфт

Наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт

Наименование, назначение и способы применения ручного электрифицированного инструмента для оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт

Правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов

Правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств

Наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов

Наименование, назначение и способы применения ручного и электрифицированного ручного инструмента для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств

Производственная инструкция по прокладке стальных и пластмассовых труб, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств

# 2. РЕзультаты  обучения

Результатом освоения программы профессионального обучения является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования, в том числе трудовых функций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| A/01.2 | Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика |
| A/02.2 | Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования |
| A/03.2 | Подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования |
| A/04.2 | Подготовка кабельной продукции к монтажу электрооборудования |
| D/01.3 | Резка кабеля напряжением до 10кВ |
| D/02.3 | Заделка проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления через стены и перекрытия, установка ответвительных коробок для кабелей |
| D/03.3 | Соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтаж кабельных муфт |
| D/04.3 | Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств |

3.Учебный план

| №п/п | Учебные дисциплины | Количество часов | Форма промежуточного контроля | Сроки промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общепрофессиональный цикл | 282 |  |  |
| 1.1. | Техническое черчение | 32 | зачет | по окончании дисциплины |
| 1.2. | Электротехника | 55 | дифференцированный зачет | по окончании дисциплины |
| 1.3. | Электроматериаловедение | 48 | дифференцированный зачет | по окончании дисциплин |
| 1.4. | Охрана труда | 34 | зачет | по окончании дисциплин |
| 1.5. | Общая технология электромонтажных работ | 113 | дифференцированный зачет | по окончании дисциплин |
| 2. | Профессиональный цикл | 717 |  |  |
| 2.1. | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. | 195 | экзамен | по окончании дисциплины |
| 2.2. | Учебная практика | 420 | дифференцированный зачет | по окончании практики |
| 2.3. | Производственная практика | 96 | дифференцированный зачет | по окончании практики |
|  | Всего | 993 |  |  |
| 3. | Итоговый (квалификационный) экзамен | 6 | экзамен | по итогам обучения |
|  | Итого | 999 |  |  |

График учебного процесса

4. Срок обучения, форма обучения, требования к образованию обучающихся, режим занятий, форма итоговой аттестации.

Срок обучения: 3 месяца.

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий, электронного обучения

Реализация содержания программы осуществляется через интерактивные лекции, выполнение практических и лабораторных работ, итоговую аттестацию.

Требования к образованию обучающихся: на базе основного общего, среднего (полного) образования или профессионального образования.

Режим занятий:  100 часов – очно,  75 – дистанционно.

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен.

5. Краткое содержание курса

| Учебная дисциплина | Содержание (дидактические единицы) |
| --- | --- |
| Общая технология электромонтажных работ Раздел1. Организация электромонтажных работ | Тема 1.1. Производство, передача и распределение электроэнергии. Производство, передача и распределение электроэнергии. Основные сведения об электроэнергии. Типы и основные характеристики электростанций. Организация электроснабжения. Линии электропередач. Понятия о трансформаторных подстанциях. |
|  | Значение электромонтажных работ в современном строительстве Требования к знаниям и умениям по данной профессии |
|  | Тема 1. 2. Структура управления, организации и подготовки строительно-монтажных работ Классификация зданий и сооружений Структура управления строительно-монтажным производством Основные сведения о ПОС и ППЭР Подготовка электромонтажных работ Понятие индустриализации и механизации производства |
| Раздел 2. Электромонтажные и общестроительные механизмы, инструменты, изделия и приспособления, используемые при производстве электромонтажных работ | Тема 2.1Электромонтажные материалы и изделия Электрические провода и шнуры. Виды и назначение. Электрические кабели. Виды и назначение. Электроизоляционные материалы. Виды шинопроводов. Трубы. Метизы. Крепёжные изделия и детали для прокладки проводов и кабелей. Гильзы и наконечники Практические занятия 1. Соединение жил проводов и кабелей различными способами. |
|  | Тема 2.2 Механизмы, инструменты и приспособления Назначение, устройство и принцип действия электросверлильных машин Назначение, устройство и принцип действия пневматического и пиротехнического инструмента Специальные машины и передвижные мастерские Линии заготовки и технологической обработки элементов ОЭУ. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами и ТБ при работе с ними Практические занятия: 1. Ознакомление с инструментом для соединения и оконцовки жил кабеля. 2. Изучение электромонтажных инвентарных приспособлений. 3. Сверление отверстий в ж/б плитах под пластмассовый и распорный дюбель. 4. Врубка гнезд и борозд под розетки и выключатели. 5. Резка кабеля и оконцевание жил кабеля. Установка крепежных деталей и опорных конструкций. |
| Раздел 3 Электро - и газосварка | Тема 3.1Электрическая сварка Общие сведения об электросварке Источники питания сварочной дуги Классификация электродов ТБ и ПБ при выполнении электросварочных работ |
|  | Тема 3.2 Газовая сварка Общие сведения о газовой сварке Источники питания для газовой сварки Классификация присадочной проволоки ТБ и ПБ при газовой сварки |
| Раздел 4. Монтаж устройств защитного заземления | Тема 4.1 Наружный контур заземления Общие сведения о наружном контуре заземлении Заземление нейтрали Практические занятия 1.Технология монтажа контура заземления. Способы погружения электродов. |
|  | Тема 4.2 Внутренний контур заземления Общие сведения о внутреннем контуре заземлении Монтаж внутренней заземляющей сети Лабораторная работа 1. Измерение сопротивлений заземляющих устройств Практические занятия: 1. Крепление заземляющих проводников к стройоснованию, крепление заземляющих проводников к корпусам аппаратов, заземление осветительных установок. |
| Электроматериаловедение Раздел 1. Основные характеристики электротехнических материалов | Тема 1.1Общие сведения о строении материалов Механические, тепловые, физико-химические, электрические характеристики электроматериалов |
| Раздел 2 Классификация электроматериалов | Тема 2.1.Проводниковые материалы Проводниковые материалы. Специфические параметры проводниковых материалов. Температурный коэффициент сопротивления, допустимая плотность тока, термоэлектродвижущая сила. Материалы для проводов. Электрические свойства. Примеры применения. Материалы для электрических контактов. Требования. Составы. Примеры применения. Электропроводимость. Классификация проводников. Состав, свойства и назначение припоев, флюсов и клеящих составов. |
|  | Тема 2.2.Магнитные материалы Классификация магнитных материалов. Металлические магнитомягкие материалы. Металлические магнитотвердые материалы. Ферриты и магнитодиэлектрики. |
|  | Тема 2.3.Диэлектрические материалы Классификация диэлектриков. Основные сведения об электроизоляционных материалах. Тепловые и физико-химические свойства диэлектриков. Газообразные диэлектрики. Жидкие диэлектрики. Активные диэлектрики. Классификация и применение синтетических полимеров. Твёрдые неорганические диэлектрики. |
| Электротехника Раздел 1. Электрические и магнитные цепи | Тема 1.1.Электрические цепи постоянного тока Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, электродвижущей силе. Элементы, схемы электрических цепей постоянного тока и их классификация. Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного тока. Задача расчёта цепей. |
|  | Тема 1.2.Магнитные цепи Магнитное поле: основные понятия и величины. Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитных цепей. |
|  | Тема 1.3.Электрические цепи переменного тока Основные понятия и характеристики. Идеальные элементы цепи переменного тока. Резонанс токов и напряжений в цепи переменного тока. Трёхфазный ток в цепи переменного тока. Соединения фаз источника «звездой» и «треугольником». |
| Раздел 2. Электротехнические устройства | Тема 2.1.Электроизмерительные приборы и электротехнические измерени Общие сведения об электрических устройствах. Виды и методы электрических измерений. Основные характеристики и классификация электроизмерительных приборов. Принципы измерения напряжения, силы тока, мощности и сопротивления. |
|  | Тема 2.2.Трансформаторы. Устройства и принципы действия трансформаторов КПД трансформаторов. Автотрансформаторы. Трёхфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. |
| Техническое черчение Раздел 1. Общие сведения о чертежах и схемах | Тема 1.1.Виды и типы схем Структурные, функциональные, принципиальные схемы. Схемы соединений и подключения. Общие схемы и схемы расположения. Общие требования к выполнению схем. |
|  | Тема 1.2.Условные графические обозначения в электрических схемах Условные графические обозначения в электрических схемах. Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах. |
| Раздел 2. Принципиальные электрические схемы | Тема 2.1Чтение принципиальных электрических схем Основные правила выполнения принципиальных электрических схем. Схемы электрического освещения. Схемы распределения электроэнергии между потребителями. |
| Раздел 3. Схемы соединений и подключения | Тема 3.1Схемы соединений Условно-графические обозначения отдельных элементов, используемые в схемах соединений. Практические занятия Чтение схем соединений. Графическая работа № 1. Выполнить чертеж схемы соединений аппаратуры автоматического управления освещением. Графическая работа № 2. Выполнить чертеж схемы соединения аппаратуры пуска и реверсирования трехфазного двигателя. |
|  | Тема 3.2.Схемы подключения Назначение схем подключения. Принципиально-монтажные схемы. Практические занятия Чтение схем подключения. Графическая работа № 3. Схемы соединения и подключения трехламповой люстры, управляемой двумя выключателями. |
| Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования Раздел 1. Монтаж светильников, электроустановочных изделий и аппаратов | Тема 1.1.Источники света осветительных электроустановок Классификация электрических источников света Лабораторные работы Чтение схемы включения лампы накаливания Чтение схемы включения лампы ДРЛ Чтение схемы включения люминисцентной лампы Чтение схемы управления освещением с двух мест |
|  | Тема 1.2. Светильники Назначение и классификация светильников. Заземление и зануление светильников Крепление светильников к деревянным, кирпичным и ж/б основаниям зданий и сооружений Лабораторные работы Выбор светильников по условиям окружающей среды. Устройство светильников. Практические занятия Составить инструкционно-технологическую карту «Монтаж светильников к деревянным основаниям» Составить инструкционно-технологическую карту «Монтаж светильников к ж/б основаниям» |
|  | Тема 1.3. Устройства для присоединения ОЭУ Классификация патронов, способы их установки. Классификация выключателей, способы их установки. Классификация штепсельных соединений, способы их установки. Монтаж выключателей, розеток. |
|  | Тема 1.4. Распределительные устройства ОЭУ Виды коммутационной аппаратуры используемой в ОЭУ. Назначение и устройство ЩО. Назначение и устройство ВРУ. Практические занятия Комплектация групповых ЩО |
| Раздел 2. Монтаж электропроводок | Тема 2.1. Технология монтажа электропроводок Организация монтажа электропроводок. Классификация электропроводок. Приборы, инструменты и приспособления для монтажа электропроводок. Монтаж открытых беструбных электропроводок. Монтаж открытых электропроводок из защищённых кабелей и трубчатых проводов. Монтаж тросовых электропроводок. Монтаж электропроводок в трубах. Монтаж электропроводок с применением ШОС. Сдача электропроводок в эксплуатацию после монтажа. Обслуживание электроосветительных установок. |
| Раздел 3. Контроль качества монтажа электропроводок | Тема 3.1. Организация контроля качества и приемка выполненных работ Организация контроля качества и приемка выполненных работ. |
| Раздел 4. Ремонт осветительных сетей и оборудования | Тема 4.1. Повреждения электропроводок Причины повреждений электропроводок. Способы определения повреждений электропроводок установочных изделий и электропроводок. |
| Учебная практика (А/01.2, A/02.2, А/03.2, A/04.2, Д/01.3, Д/02.3, Д/03.3, Д/04.3) Раздел 1. Монтаж светильников, электроустановочных изделий и аппаратов | Ознакомление с электромонтажной мастерской, инструментами и приспособлениями |
|  | Сборка ЛЛ-светильника (однолампового и двухлампового) |
|  | Сборка схемы освещения трехуровневого светильника |
|  | Сборка схемы освещения с лампой ДРЛ в ответвительной коробке |
|  | Сборка схемы управления освещения из 2-х и 3-ех мест |
|  | Сборка схемы осветительной и отдельной розеточной группы |
|  | Сборка схемы осветительной и розеточной групп |
|  | Сборка схемы освещения однокомнатной квартиры |
|  | Сборка схемы освещения двухкомнатной квартиры |
|  | Монтаж осветительных щитков скрытой и открытой установки |
|  | Подключение осветительных щитков к сети |
|  | Сборка и подключение к сети щитков освещения |
|  | Сборка и подключение учетных счетчиков электроэнергии |
|  | Сборка схемы управления освещением с помощью магнитного пускателя |
|  | Сборка схемы управления освещением датчиков движения |
|  | Сборка схемы управления освещением светильников с заземляющим проводником. Способы заземления осветительных электроустановок. |
|  | Устранение неисправностей и ремонт светильников |
|  | Зарядка различных типов светильников с ЛН и ЛЛ высокого и низкого давления |
|  | Монтаж различных типов светильников к ж/б, кирпичным и деревянным основаниям |
|  | Установка распределительных и установочных коробок для скрытой прокладки проводов методом вмазывания |
|  | Монтаж выключателей и розеток для открытой прокладки проводов |
|  | Монтаж выключателей, розеток, установочных коробок при открытом, скрытом способах прокладки проводов |
| Раздел 2. Монтаж электропроводок | Организация монтажа электропроводок, классификация электропроводок |
|  | Приборы, инструменты, приспособления для монтажа электропроводок |
|  | Монтаж электропроводок плоскими проводами |
|  | Монтаж открытых электропроводок защищенными проводами и кабелями |
|  | Монтаж тросовых электропроводок |
|  | Монтаж электропроводок в трубах |
|  | Монтаж электропроводок на лотках и коробах |
|  | Монтаж электропроводок с применением ШОС |
|  | Прокладка открытых электропроводок по деревянным основаниям. Особенности прокладки по деревянным основаниям. |
|  | Прокладка открытых электропроводок по ж/б основаниям. Прокладка открытых электропроводок по ж/б основаниям. |
|  | Сдача электропроводок в эксплуатацию после монтажа |
|  | Крепление струны к ж/б основанию. Крепление коробок к струне. Сдача электропроводок в эксплуатацию. |
|  | Прокладка проводов и кабелей по струне |
|  | Прокладка проводов и ввод их в установочные изделия при струнной электропроводке. электропроводок в эксплуатацию. |
|  | Сборка нитки тросовой электропроводки. Крепление тросового анкера к ж/б, кирпичному и деревянному основаниям. |
|  | Монтаж тросовой электропроводки. Выставление стрелы провеса тросовой электропроводки |
|  | Пробивка штрабы под скрытую электропроводку. Устройство гнезд под установочные изделия в кирпичных и ж/б основаниях. |
|  | Прокладка скрытой электропроводки в каналах ж/б перекрытий |
|  | Крепление кабель-каналов к различным основаниям здания. Использование нармализованных элементов и аксесуаров. |
|  | Крепление жестких ПВХ труб при открытом способе прокладки проводов. Соединение труб с помощью нормализованных элементов. |
|  | Крепление жестких ПВХ труб в бороздах при скрытой прокладке проводов. |
|  | Крепление стальных труб к различным основаниям здания. Способы соединения труб между собой. |
|  | Затягивание проводов в трубы. Соединение жил проводов в распределительных коробках. Заземление стальных труб. |
|  | Монтаж электропроводки в жестких ПВХ трубах с подключением магнитного пускателя в цепь управления освещением. |
|  | Монтаж электропроводки в пластмассовых гофротрубах с подключением магнитного пускателя в цепь управления освещением. |
|  | Монтаж электропроводки в кабель-каналах с использованием промежуточного реле в цепи управления освещением. |
|  | Монтаж электропроводок в стальных трубах с использованием магнитного пускателя и управления освещением из нескольких мест. |
|  | Сборка схемы управления уличным освещением с помощью инфракрасного датчика движения. |
|  | Монтаж электропроводок в жилом помещении с установкой блока «розетка-выключатели» в кабель-каналах. |
|  | Монтаж светильников с лампами накаливания, люминесцентными лампами высокого и низкого давления при тросовом способе прокладки проводов. |
|  | Монтаж светильников в подвесном потолке. |
| Раздел 3. Контроль качества монтажа электропроводок | Факторы, влияющие на снижение качества работ. |
|  | Работа с нормативными документами для проверки качества монтажа электропроводок. |
|  | Причина повреждения электропроводок. Способы и приборы определения повреждений. |
| Раздел 4. Ремонт осветительных сетей и оборудования | Ремонт и демонтаж открытых электропроводок и ее элементов. |
|  | Ремонт и демонтаж скрытых электропроводок и ее элементов. |
|  | Т.б. при выполнении ремонта и демонтажа электропроводок. |

6.Организационно-педагогические условия реализации программы (материально-техническое обеспечение, перечень кабинетов, кадровое обеспечение, литература, интернет источники)

# 6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие мастерской по профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией с образовательной организацией и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Реализация программы  осуществляется на базе Учебной-мастерской-лаборатории по компетенции «Преподавание технологии»,  оснащённой по гранту «Молодые профессионалы» в соответствии с требованиями World Skills:

- компьютеры/ноутбуки;

- портативная лабораторная платформа IQ Tools ;

- Набор "Альтернативная Энергия" IQ Tools;

- Набор инструментов слесарно-столярный для ремонтных работ;

- Верстаки;

- интерактивное оборудование;

- учебная литература

# 6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по ПД, УД: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой ПД и УД.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: инженерно-педагогический состав- дипломированные специалисты

# Мастера: наличие 4 – 5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профессиональных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 6.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования, М.: Академия, 2004. – 424 с.

# Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

- Баран А. Н., Шедько А. М. Технология электромонтажных работ. Лабораторный  практикум, М. - Минск: Дизайн ПРО  2002 год,  208 стр.

- Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 464 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие для начального профессионального образования.  Издательство: ИЦ Академия,    2008г., Серия: Начальное профессиональное образование. – 590с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с.

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю, Технология электромонтажных работ. Учебное пособие для учащихся начального профессионального образования. Учебник для ССУЗов, ОИЦ  Академия, 2007г. – 350 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. – Высшая школа, 2003. –  462 с.

- Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с.

Дополнительные источники:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с.

- Сибикин Ю. Справочник электромонтажника. – М.: Академия, 2009 г. – 336 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. – 256 с.

- Смирнов А.Д. и др. Монтаж и ремонт кабельных линий: Справочник электромонтажника. – 2-е изд., перераб. и доп. –  М.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.

Журналы:

  - «Инновации. Технологии. Решения»

  - «Инструмент. Технология. Оборудование»

  - «Информационные технологии»

  - Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

  - Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

Интернет-ресурсы:

- http://elektroinf.narod.ru - библиотека электромонтера

- Электронная электротехническая библиотека http://www.electrolibrary.info/books/20lessons.htm

# 6.4. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программ ПД и УП базируется на изучении общепрофессиональных  дисциплин: «Технического черчения», «Электротехника», «Электроматериаловедение», «Общая технология электромонтажных работ».

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, включающие лекции, лабораторные и практические занятия. Тематика лекций, лабораторных и практических занятий соответствует содержанию программы профессиональной дисциплины.  Лекции формируют у студентов  системное представление об изучаемых разделах, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий и инноваций, а также способствует развитию интеллектуальных способностей.

Практические и лабораторные занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и умений.

Обязательным условием допуска к производственной практике  является освоение первичных профессиональных навыков в рамках данного профессиональной дисциплины.

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНО

приказом

заместителя  директора по производственной работе

(исполняющего обязанности директора колледжа)

от 01.09.2021 № 275